Сани-волокуши для мотобуксировщика "Рекс" с прицепным устройством.

- Материал: полиэтилен низкого давления. 
- Цвет: черный. 
- Габаритные размеры 1450х700х260 мм.

ЦЕНА 3500 руб.

СНЕГОХОД SNOWFOX 80

Детский

-   Двигатель: 80 см3 , 1 цилиндровый,

4-х-тактный, с воздушным охлаждением

- Мощность: 2,4 л.с. при 4000 об/мин

- Коробка автомат

- Макс. скорость: 20 км/ч

- Объем топл. бака: 1,5 л

- Бензин: АИ-92

- Пусковой механизм: ручной стартер

- Привод: механический, бесступенчатый

- Габариты: 1250*540*750 мм

- Ширина лыжи: 80 мм

- Ширина гусеницы: 120 мм

- Макс. нагрузка: 60 кг

- Тормоз: дисковый, с механическим приводом

## ЦЕНА  29500 руб.

## РЕКС 500 RA 6,5

-  Двигатель: 196 см3, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

- Мощность двигателя: 4,8 (6,5)/3600 кВт (л/с)/ об/мин

- Максимальный крутящий момент: 13,2/2500 Нм/об./мин

- Система запуска: ручной

- Тип трансмиссии: автоматическое сцепление

- Номинальный расход топлива:  1,7 л/час

- Вид топлива: бензин АИ-92

- Емкость топливного бака: 3,6 л

- Габаритные размеры: 2700/630/650 мм

- Габаритные размеры в транс-ровочном состоянии: 1500/630/750 мм

- Габаритные размеры в упаковке: 1500/650/650 мм

- Масса буксируемого прицепа:  до 200 кг

- Ширина гусеницы: 500 мм

- Масса перевозимого груза: 40 кг

- Вес: 75 кг

## ЦЕНА 56700 руб.

## РЕКС 500 RA 9

-  Двигатель: 270 см3 четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

- Мощность: 6,6 (9,0)/3600 кВт (л/с)/ об/мин

- Максимальный крутящий момент: 19,1/3600 Нм/об./мин

- Система запуска: ручной

- Тип трансмиссии: автоматическое сцепление

- Номинальный расход топлива:  2,5 л/час

- Вид топлива: бензин АИ-92

- Емкость топливного бака: 5,9 л

- Габаритные размеры: 2700/630/650 мм

- Габаритные размеры в транс-ровочном состоянии: 1500/630/750 мм

- Габаритные размеры в упаковке: 1500/650/650 мм

- Масса буксируемого прицепа:  до 200 кг

- Ширина гусеницы: 500 мм

- Масса перевозимого груза: 40 кг

- Вес: 86 кг

## ЦЕНА 65000 руб.

## Бурлак 500 6,5

- Двигатель: 270 см3четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

- Мощность: 6,6 (9,0)/3600 кВт (л/с)/ об/мин

- Максимальный крутящий момент: 19,1/3600 Нм/об./мин

- Система запуска: ручной

- Тип трансмиссии: автоматическое сцепление

- Номинальный расход топлива:  2,5 л/час

- Вид топлива: бензин АИ-92

- Емкость топливного бака: 5,9 л

- Габаритные размеры: 2700/630/650 мм

- Габаритные размеры в транс-ровочном состоянии: 1500/630/750 мм

- Габаритные размеры в упаковке: 1500/650/650 мм

- Масса буксируемого прицепа:  до 200 кг

- Ширина гусеницы: 500 мм

- Масса перевозимого груза: 30 кг

- Вес: 87 кг

ЦЕНА 60200 руб

## Бурлак 500 9,0

- Двигатель: 270 см3четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением

- Мощность двигателя: 6,6 (9,0)/3600 кВт (л/с)/ об/мин

- Максимальный крутящий момент: 19,1/3600 Нм/об./мин

- Система запуска: ручной

- Тип трансмиссии: вариатор

- Номинальный расход топлива:  2,5 л/час

- Вид топлива: бензин АИ-92

- Емкость топливного бака: 5,9 л

- Габаритные размеры: 2700/630/650 мм

- Габаритные размеры в транс-ровочном состоянии: 1500/630/750 мм

- Габаритные размеры в упаковке: 1500/650/650 мм

- Масса буксируемого прицепа:  до 200 кг

- Ширина гусеницы: 500 мм

- Масса перевозимого груза: 40 кг

- Вес: 96 кг

Цена 75000 руб.

Разборный снегоход Бурлак СТМ-002

1. Общая масса – 80 кг
2. Мощность двигателя – 6 л.с.
3. Тип двигателя – четырехтактный принудительного воздушного охлаждения
4. Марка двигателя – бензиновый двигатель
5. Расход топлива – 1,5 л/час
6. Трансмиссия – две цепные передачи через промежуточный вал, центробежное сцепление
7. Ходовая часть – сбалансированная подвеска
8. Скорость при движении по снегу (льду) – 20 км/час
9. Скорость при буксировке – 8-10 км/час
10. Масса перевозимого груза – 200 кг
11. Масса буксируемого груза (прицепа) – 500 кг
12. Габаритные размеры снегохода в сборе – 2020 х 880 х 800 мм
13. Габаритные размеры основных частей снегохода в разобранном виде: гусеница – 42 звена, ширина – 380 мм

ЦЕНА 83000 руб.

## Снегоход Итлан Каюр

| Длина с лыжами/без лыж | 2450/2010 |
| --- | --- |
| Ширина | 1050 |
| Высота по рулю/по стеклу | 980/1200 |
| Вместимость, чел | 1 |
| Масса сухая, кг | 159 |
| Масса снаряженная, кг | 175 |
| Колея лыж, мм | 875 |
| Скорость максимальная, км/ч | 55 |
| Эксплуатационный расход топлива, л/100 км | 11 |
| Гусеница «Композит» - длина/ширина, мм | 2878/380 |
| Трансмиссия | Вариатор, вариаторный ремень от снегохода «Буран» |
| Двигатель |  |
| Модель | Honda GX-390 |
| Тип | карбюраторный |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Число тактов/цилиндров | 4/1 |
| Максимальная мощность, л/с при 3600 об/мин | 13 |
| Рабочий объём, куб. см | 389 |
| Объём топливного / маслобака, л | 20 / 1,1 |
| Сухой вес двигателя, кг | 31 |
| Запуск двигателя | электростартер или ручной стартер |

Цена 130000 руб.