Мопеды 110 см.куб. - 125 см.куб.

Скутеретта Patron Ringer 110

Двигатель: 107 см.куб, 1 цилиндр, 4-х тактный, с воздушным охлаждением

Мощность макс: 5.0 (6,8) /7600 кВт (л.с.)

Макс.крутящий момент:8,5 Нм при 4200 об/ мин

Тип провода: механический, с 4-ступенчатой коробкой передач, цепная передача

Максимальная скорость: 110 км/ч

Расход топлива: 3,5/100 км

Объем бака: 5л

Система запуска: электрический и кикстартер

Тормоз перед/задн: дисковый/барабанный

Шины: перед-2,50-17,  задн. 2,75-17

Колесная база: 1225 мм

Габариты: 2009/705/1112

Сухая масса: 93 кг

Максимальная нагрузка: 180 кг

Цена  36000 руб.

МОТОЦИКЛ SD125-C HUNTER

| Габариты, мм | 1920х750х1010 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 124,0 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | 5-ступ. Механическая |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 100 |
| Макс. нагрузка, кг | 110 |
| Вес, кг | 100 |
| Размер колеса | 18" |
| Диск колеса (материал) | Алюминий |
| Тормоза передние/задние | Барабанные/Барабанные |
| Примечание | Два усиленных задних амортизатора |
| ЦЕНА | 32000руб. |

## Мотоцикл Patron Simpler 125

Двигатель : 124 куб.см, 4-х тактный, 1-цилиндровый,  воздуш. охлаждение

Макс. мощность: 7,8 /8500 л.с./ об.мин.

Тип провода: механический, с пятиступенчатой коробкой перемены передач

Максимальная скорость: 90 км/ч

Система запуска: электро  и кикстартер

Передняя подвеска: телескопическая

Задняя подвеска: маятниковая

Тормоз: пер.- барабан /задний – барабан

Колёса  пер./задн.: 2,50-18/3,50-16

Сухая масса: 100 кг

Объем бака: 8,5 л

Макс. нагрузка: 150 кг

Дорожный  просвет: 125мм

Габарит. размеры: 1980/810/910

## ЦЕНА 32500 руб.

Мотоцикл  APACHE 125

| Габариты, мм (упаковка) | 1920х750х1010 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 124,0 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | 5 ступ. Механическое |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 8,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 100 |
| Макс. нагрузка, кг | 200 |
| Вес, кг | 180 |
| Размер колеса | 18" |
| Тормоза передние/задние | Барабанные/Барабанные |
| ЦЕНА | 34100 руб. |

СКУТЕР IRBIS IROKEZ

Тип и объем двигателя: 4т, 125куб.см.

Мощность двигателя: 7 л.с.

Трансмиссия: 4МКПП, цепь

Объём топливного бака: 6 л

Габаритные размеры: 1900х660х1075 мм

Сухая масса: 100 кг

Шины (передние/задние): 2.50-17 / 2.75-17

Тормоза (передние/задние): дисковый / барабанный

Особенности комплектации: дисковый тормоз, корзина, подножки, легкосплавные диски

ЦЕНА 33800 руб.

Мопед COBRA Crossfire

| Габариты, мм (упаковка) | 2020х720х1330 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 124,0 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | 5 ступ. Механическое |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 15,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 100 |
| Макс. нагрузка, кг | 200 |
| Вес, кг | 180 |
| Размер колеса | 18" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Примечание | Сигнализация, два усиленных задних амортизатора, ветровой щиток, литые колеса |
| ЦЕНА | 40000 руб. |

Мопед COBRA Crossfire Roadster

| Габариты, мм (упаковка) | 2020х720х1330 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 124,0 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | 5 ступ. Механическое |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 15,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 100 |
| Макс. нагрузка, кг | 200 |
| Вес, кг | 180 |
| Размер колеса | 18" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Примечание | Сигнализация, два усиленных задних амортизатора, ветровой щиток, литые колеса |
| ЦЕНА | 41000 руб. |

## Мотоцикл YX130 (4-x такт)

Габаритные размеры   1960х680х1080

Максимальная нагрузка   150 кг

Максимальная скорость   120 км/ч

Модель двигателя   154FMI четырехтактный

Размер колес (пер/зад)   2,50-17/2,75-17

Тормоза пер/зад   диск/диск

Бензин   не ниже АИ-90

Тип стартера   Электрический и ножной

Передняя вилка   Телескопическая

Литые диски   Литые диски

ЦЕНА 41600 руб.

## Мотоцикл Patron Cross 125

Рабочий объем двигателя:124,8 см.куб., одноцилиндровый,4-х тактный, воздушное охлаждение

Максимальная мощность двигателя: 6,8 (8000) кВт/об мин

Система запуска: кик-стартер

Число передач: 4

Габариты: 800/ 1250 /1200 мм

Размер шин спереди 2,75х17 с внедорожным протектором

Размер шин сзади 3,00-14 с внедорожным протектором

Сухая масса, 70 кг

Объем бензобака, л 5

Максимальная нагрузка: 75 кг

Высота по седлу: 850 мм

Дорожный просвет: 300 мм

ЦЕНА:41800 руб.