## Patron Active 50F

Двигатель - 4-х тактный, 49 см.куб., воздушное охлаждение.

Максимальная мощность двигателя - 2,0(7500) кВт/об мин

Максимальный крутящий момент -  2,8(5500) Нм/об мин

Максимальная скорость -  50 км/час

Тип привода - вариатор

Система запуска -  электрический и кик стартер

Тип тормоза переднего/ заднего -   барабан/барабан

Длина/ Ширина/ Высота -  1740/630/1040 мм

Колесная база - 1200 мм

Размер шин спереди/ сзади 3.00-10

Сухая масса -  64 кг

Объем бензобака -  3 л

Максимальная нагрузка-  100 кг

Дорожный просвет -  90 мм

Дополнительное оборудование  сигнализация, ветровой щиток

ЦЕНА 25000 руб.

СКУТЕР BD50QT-3-1 ACTIV NOVA

| Габариты, мм (упаковка) | 1680х570х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактактный |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 4 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 85 |
| Вес, кг | 85 |
| Размер колеса | 10" |
| Тормоза передние/задние | Барабанные/Барабанные |
| Дополнительно | Сигнализация с дистанционным запуском двигателя |
| ЦЕНА | 25800руб. |

Скутер ХВ 50 Т-18

- Двигатель: 4-х такт, 1 цил. 49,5 см. куб с воздушным охлаждением

- Тип стартера: электро и кик стартер

- Максимальная скорость 50 км/ч

- Мощность:2,5(3,4)кВ/7500 об/мин

- Максимальная нагрузка: 100 кг;

- Сухая масса: 82 кг

- Привод колеса: клиномерный вариатор

- Передняя подвеска: гидравлическая

- Задняя подвеска: однорычажная

- Тормоза: диск/барабан

- Габариты: 1930/700/1160

- Размер колес: 3.00х13/ 3.50х12

- Бензобак: 5,5 л

- Расход топлива: 1,8л/100 км

- Бензин не ниже АИ-90

- Аккумуляторная батарея: 12В

- Предохранитель: 10А

Цена 27300 руб.

Скутер ХВ50T-9 (4-x)

- Двигатель: 4-х тактный, 1 цилиндр

- Максимальная скорость: 50 км/ч

- Сухая масса: 80 кг

- Максимальная нагрузка: 75 кг

- Габариты: 1650*650*1075

- Колесная база: 1220

- Дорожный просвет: 95 мм

- Тип стартера: электр, ножной

- Тормоза: барабан/барабан

- Размер колес: 3.00-10/3.00-10

- Система смазки: раздельная

- Передняя вилка: рычажная

- Бензин: не ниже АИ-90

- Литые диски

- Сигнализация с автозапуском двигателя

ЦЕНА  27300 руб.

Скутер Smart (HT50QT-16)

| Длина*ширина*высота, мм | 1686*1094*652(mm) |
| --- | --- |
| База, мм | 1200 |
| Вес неттто, кг | 75 |
| Вес снаряженный, кг | 237 |
| Объем двигателя см³ | 49 |
| Объем бензобака см³ | 4 |
| Размер шин (передние/задние) | 120/70-12 |
| Тип двигателя | LB139QMB |
| Макс. Мощность (кВт/об) | 2.25/8000 |
| Тормозная система (передняя/задняя) | диск/барабан |
| Система запуска двигателя | Электро/кик |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Расход топлива, л//100км | <2.2 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Тип двигателя | 1-цилинд..воздушного охлаждения, 4-х такт. |
| ЦЕНА | 28300 руб. |

Скутер Traffic 50

| Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый |
| --- | --- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см. | 49 |
| Система питания | карбюратор |
| Система охлаждения | воздушная |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин | 2,5(7500) |  |
| Максимальная скорость, км/час | 50 |  |
| Тип привода | вариатор |  |
| Система запуска | электрический и кик стартер |  |
| Тип тормоза переднего колеса | барабанный |  |
| Тип тормоза заднего колеса | барабанный |  |
| Длина, мм | 1740 |  |
| Ширина, мм | 540 |  |
| Высота, мм | 1060 |  |
| Колесная база, мм | 1190 |  |
| Размер шин спереди | 3.50-10 |  |
| Размер шин сзади | 3.50-10 |  |
| Сухая масса, кг | 75 |  |
| Объем бензобака, л | 5 |  |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |  |
| Дорожный просвет, мм | 90 |  |
| Дополнительное оборудование | сигнализация |  |
| Розничная цена, руб | 30400 |  |

СКУТЕР BD50QT-2-F2 SCORPION

| Габариты, мм (упаковка) | 1680х570х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 12" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Дополнительно | Сигнализация с дистанционным запуском управления |
| ЦЕНА | 33700 руб. |

# Скутер Z50R

Тип и объем двигателя: 4т, 50куб.см.

Мощность двигателя: 4 л.с.

Трансмиссия: автоматическая (вариатор)

Объём топливного бака: 5,5 л

Габаритные размеры: 1810x725x1050 мм

Сухая масса: 90 кг

Шины (передние/задние): 120/70-12 / 120/70-12

Тормоза (передние/задние): дисковый / барабанный

Особенности комплектации: спинка пассажира, два задних амортизатора сигнализация с дистанционным запуском, внедорожные шины

ЦЕНА 33800 руб.

СКУТЕР BD50QT-2-F3 RAPIRA

| Габариты, мм (упаковка) | 1680*х70х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактактный |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 12" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Дополнительно | Сигнализация с дистанционным запуском управления |
| ЦЕНА | 34100 руб. |

Скутер TRACER

| Габариты, мм (упаковка) | 1680*х70х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактактный |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 12" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Примечание | Сигнализация, два усиленных задних амортизатора |
| ЦЕНА | 34200 руб. |

# Скутер F1

Тип и объем двигателя: 4т, 50куб.см.

Мощность двигателя: 4 л.с.

Трансмиссия: автоматическая (вариатор)

Объём топливного бака: 4,2 л

Габаритные размеры: 1890x670x1170 мм

Сухая масса: 90 кг

Шины (передние/задние): 120/70-12 / 120/70-12

Тормоза (передние/задние): дисковый / барабанный

Особенности комплектации: два задних амортизатора сигнализация с дистанционным запуском, внедорожные шины Duro

ЦЕНА 35000 руб.

СКУТЕР YH50QT-17 JUMBO

| Габариты, мм (упаковка) | 1630х570х760 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактактный |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 10" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Дополнительно | Сигнализация с дистанционным запуском двигателя |
| ЦЕНА | 36300 руб. |

СКУТЕР FT50QT-10 BOOSTER

| Габариты, мм | 1980Х700Х1130 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х такт |
| Объем двигателя см3 | 49,0 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 13" |
| Диск колеса (материал) | Алюминий |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Примечание | Сигнализация, два усиленных задних амортизатора, кофр |
| ЦЕНА | 36300 руб. |

СКУТЕР YH50QT-M COBRA

| Габариты, мм (упаковка) | 1850х570х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактактный |
| Объем двигателя см3 | 49,6** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 12" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| ЦЕНА | 37100 руб. |

Скутер Joker 50

| Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый |
| --- | --- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см. | 49 |
| Система питания | карбюратор |
| Система охлаждения | воздушная |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин | 2,2(7500) |
| Максимальная скорость, км/час | 50 |
| Тип привода | вариатор |
| Система запуска | электрический и кик стартер |
| Тип тормоза переднего колеса | дисковый |
| Тип тормоза заднего колеса | барабанный |
| Длина, мм | 1730 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1165 |
| Колесная база, мм | 1265 |
| Размер шин спереди | 120/70-12 |
| Размер шин сзади | 130/70-12 |
| Сухая масса, кг | 87 |
| Объем бензобака, л | 4,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Дополнительное оборудование | сигнализация |
| Розничная цена, руб | 36700 |

Скутер Stilet 50

| Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый |
| --- | --- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см. | 49 |
| Система питания | карбюратор |
| Система охлаждения | воздушная |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин | 2,2(7500) |
| Максимальная скорость, км/час | 50 |
| Тип привода | клиноременый вариатор |
| Система запуска | электрический и кик стартер |
| Система смазки | раздельная, масляным насосом |
| Сцепление | вариатор |
| Тип тормоза переднего колеса | дисковый |
| Тип тормоза заднего колеса | барабанный |
| Длина, мм | 1730*680*1165 |
| Колесная база, мм | 1265 |
| Размер шин спереди | 120/70-12 |
| Размер шин сзади | 130/70-12 |
| Сухая масса, кг | 87 |
| Объем бензобака, л | 4,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Доп. оборудование | сигнализация |
| ЦЕНА | 36700 руб. |

Скутер LB50QT-35(1) (4-x такт)

- Двигатель: 4-х тактный, 1 цилиндр

- Максимальная скорость: 50 км/ч

- Сухая масса: 80 кг

- Максимальная нагрузка: 75 кг

- Габариты: 1650*650*1075

- Колесная база: 1200

- Дорожный просвет: 100 мм

- Тип стартера: электрический, ножной

- Тормоза: барабан/барабан

- Размер колес: 3.50-13/3.50-13

- Система смазки: раздельная

- Передняя вилка: рычажная

- Бензин: не ниже АИ-90

Цена  37000 руб.

## Скутер LB50QT-35(2) (4-х такт)

- Двигатель: 4-х тактный, 1 цилиндр

- Максимальная скорость: 50 км/ч

- Сухая масса: 100 кг

- Максимальная нагрузка: 95 кг

- Габариты: 1845*660*1095

- Колесная база: 1220

- Дорожный просвет: 100 мм

- Тип стартера: электрический, ножной

- Тормоза: диск/барабан

- Размер колес: 3.50-13/3.50-13

- Система смазки: раздельная

- Передняя вилка: телескопическая

- Бензин: не ниже АИ-92

- Литые диски

Цена 37000 руб.

## Скутер LB50QT-35(3) (4-х такт)

- Двигатель: 4-х тактный, 1 цилиндр

- Максимальная скорость: 50 км/ч

- Сухая масса: 100 кг

- Максимальная нагрузка: 75 кг

- Габариты: 1915*680*1095

- Колесная база: 1220

- Дорожный просвет: 100 мм

- Тип стартера: электрический, ножной

- Тормоза: диск/барабан

- Размер колес: 3.50-13/3.50-13

- Система смазки: раздельная

- Передняя вилка: телескопическая

- Бензин: не ниже АИ-92

- литые диски

Цена 37000 руб.

## Скутер LB50QT-35(4) (4-х такт)

- Двигатель: 4-х тактный, 1 цилиндр

- Максимальная скорость: 50 км/ч

- Сухая масса: 100 кг

- Максимальная нагрузка: 75 кг

- Габариты: 1845*660*1095

- Колесная база: 1240

- Дорожный просвет: 100 мм

- Тип стартера: электрический, ножной

- Тормоза: диск/барабан

- Размер колес: 3.50-13/3.50-13

- Система смазки: раздельная

- Передняя вилка: телескопическая

- Бензин: не ниже АИ-92

- Литые диски

## Цена 37000руб

Скутер PIRANIA

| Габариты, мм (упаковка) | 1680*х70х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактактный |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 12" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Примечание | Сигнализация, два усиленных задних амортизатора |
| ЦЕНА | 37100 руб. |

Скутер HT50QT-9

| Длина*ширина*высота, мм | 1950*1150*730 (mm) |
| --- | --- |
| База, мм | 1360 |
| Вес неттто, кг | 110 |
| Вес снаряженный, кг | 264 |
| Объем двигателя см³ | 49 |
| Объем бензобака см³ | 6 |
| Размер шин (передние/задние) | 130/60-13 |
| Макс. Мощность (кВт/об) | 5.4(Kw/7000min-1) |
| Тормозная система (передняя/задняя) | диск/барабан |
| Система запуска двигателя | Электро/кик |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Расход топлива, л//100км | <2.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 80 |
| Тип двигателя | 1-цилинд..воздушного охлаждения, 4-х такт. |
| ЦЕНА | 37100 руб. |

Скутер KINETIK

| Габариты, мм (упаковка) | 1680*х70х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 4-х тактактный |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 12" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Примечание | Сигнализация, два усиленных задних амортизатора |
| ЦЕНА | 38600 руб. |

# Скутер Action

Тип и объем двигателя: 2т, 50куб.см.

Мощность двигателя: 5 л.с.

Трансмиссия: автоматическая (вариатор)

Объём топливного бака: 6 л

Габаритные размеры: 1980x700x1160 мм

Сухая масса: 111 кг

Шины (передние/задние): 130/60-13 / 120/70-12

Тормоза (передние/задние): дисковый / барабанный

Особенности комплектации: два задних амортизатора сигнализация с дистанционным запуском, внедорожные шины Kenda

ЦЕНА 38900 руб.

# Скутер Centrino

Тип и объем двигателя: 4т, 50куб.см.

Мощность двигателя: 4 л.с.

Трансмиссия: автоматическая (вариатор)

Объём топливного бака: 4,5 л

Габаритные размеры: 1905x705x1160 мм

Сухая масса: 92 кг

Шины (передние/задние): 120/70-12 / 120/70-12

Тормоза (передние/задние): дисковый / барабанный

Особенности комплектации: два задних амортизатора сигнализация с дистанционным запуском, внедорожные шины Duro

ЦЕНА 38900 руб.

## Patron Spine 50

Двигатель - 4-х тактный, 49,6 см.куб., воздушное охлаждение.

Максимальная мощность двигателя - 2,23(8000) кВт/об мин

Максимальный крутящий момент -  3,0(5000)

Максимальная скорость -  50

Тип привода - вариатор

Система запуска -  электрический и кик стартер

Тип тормоза переднего/ заднего -   диск/барабан

Длина/ Ширина/ Высота -  1865/ 705 / 1165 мм

Колесная база – 1394 мм

Размер шин спереди/ сзади - 120/70-12

Сухая масса -  86 кг

Объем бензобака -  6,3 л

Максимальная нагрузка-  100 кг

Дорожный просвет -  140

Дополнительное оборудование  сигнализация

ЦЕНА 39000 руб.

## Скутер HL50 -21 (4-х такт)

| Габаритные размеры | 1915*680*1095 |
| --- | --- |
| Колесная база | 1220 |
| Дорожный просвет | 100 мм |
| Снаряженная масса | 100 кг |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 75 кг |
| Модель двигателя | 1E41QMB четырехтактный |
| Тип стартера | Электрический и ножной |
| Тормоза пер/зад | диск/диск |
| Размер колес (пер/зад) | 3.00-13/3.50-12 |
| Бензин | не ниже АИ-90 |
| Система смазки | Раздельная |
| Передняя вилка | Телескопическая |
| Литые диски | Литые диски |
| ЦЕНА | 41600 руб. |

Скутер MATADOR

| Габариты, мм (упаковка) | 1850х570х860 |
| --- | --- |
| Тип двигателя | 2-х тактактный YAMAHA |
| Объем двигателя см3 | 49,5** |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Вариатор |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Макс. нагрузка, кг | 120 |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колеса | 14" |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Примечание | Сигнализация, два усиленных задних амортизатора |
| ЦЕНА | 43600 руб. |